用户需求书

一、项目内容

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单面中药调剂柜 |  | 个 | 2 |  |  | 合同签订后1个月内完成安装调试，并通过验收。 |  |
| 2 | 中药储物柜1 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 中药储物柜2 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、主要技术参数及要求：（详见附件）

一）中药储物柜1

1、规格：外形尺寸：长1700MM,宽500MM，高：1800MM；数量：2个；
2、材质： 1）、采用优质SU304不锈钢板经折弯焊接而成     
          2）、柜体侧板厚1.2MM，层板厚1.0MM，背板及门板厚                       0.8MM。
          3）、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。       
 3、结构：直通式对开掩门设计。均分4层，每层独立对开门，不带                锁。

4、产品效果图：

二）单面中药调剂柜
1、规格：外形尺寸：长1750MM,上柜宽400MM,下柜宽600MM，高：2200MM；数量：2个。
2、材质： 1）、采用优质SU304不锈钢板经折弯焊接而成     
2）、柜体侧板厚1.2MM，调剂台面板厚1.2MM加12MM夹木板，其他位置板厚度0.8MM
3）、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。       
3、结构：分上下柜结构，共144个小抽屉，3个大抽屉。每个抽面冲出药品标签卡位。抽屉宽约130MM，高约120MM，深约380MM；大抽屉宽500MM，高180MM，深500MM.下柜面为调剂工作台面,台面离地800mm

4、产品效果图：

三）中药储物柜2

1、规格：外形尺寸：长1150MM,上柜宽275mm,下柜宽500MM，高：1980MM；数量：2个。

2、材质： 1）、采用优质SU304不锈钢板经折弯焊接而成     
2）、柜体侧板及台面厚1.2MM,层板厚1.0MM，其他位置板厚度0.8MM
3）、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。

3、结构：上柜均分3层，内空约为200mm、下柜面为调剂工作台面，台面离地800MM，台面下为两个抽屉，最低下为对开掩门柜，门后无层板。

- 产品效果图